## Slide 1: Taller Arduino
19-20 Mayo 2022

## Slide 2: Objetivos
Primero familiarizarnos con Arduino: la placa y el programa
Ver que se puede hacer a través de ejemplos
Saber leer y adaptar programas Arduino a nuestras necesidades
Escribir nuestros propios programas
Poder seguir tutoriales en YouTube para aprender más

## Slide 3: Qué es Arduino?
Una plataforma hardware/software open-source para prototipar proyectos de Interactive Design
Bucle:
Sensor  Conocimiento  Lógica  Actuación 
Hardware
Software

## Slide 4: Sensores y actuadores
Sensores | Actuadores
Botones | LEDs
Potenciometros (Knobs, Sliders, etc.) | Tiras LED
Sensores movimiento | Beepers
Sensores proximidad | Luces DMX
Microfonos | Motores
 | Relés (Cerrar circuitos electricos)

## Slide 5: Hardware: Modelos Arduino

## Slide 6: Software: Arduino IDE

## Slide 7: Arduino IDE: Instalar
https://www.arduino.cc/en/software
Archivo taller:
  https://github.com/aghiuru/taller-arduino/blob/main/Taller.zip

## Slide 8: Proyectos
Dia 1
  Blink – hacer parpadear el LED interno
  Blink_LED_Externo – nuestro primer circuito, hacer parpadear un LED externo
  Button_LED_Externo – encender el LED al apretar el botón
  Potenciometro_LED_Externo – usar un potenciometro para controlar el brillo del LED
  Sensor_Proximidad – controlar el brillo del LED con un sensor de proximidad
  Microfono_LED_Externo – el volumen controla el brillo del LED
Dia 2
  Microfono_Tira_LED – el volumen controla la tira del LEDs
  Relay – cerrar circuitos electricos
  Sensor_Movimiento – trabajar con sensores de movimento
  Buzzer – generar sonido con un módulo Buzzer
  DMX_FadeUp – controlar luces de escenario a traves de DMX
  Step_Motor – controlar motores con botones

## Slide 9: Nuestro primer programa: Blink
Hace parpadear el LED interno de la placa
La estructura de un programa Arduino
  setup()
  loop()
  Indentación
  Comentarios
Ejercicio:
  Cómo hacer parpadear el LED con más frecuencia? Hay algún limite?

## Slide 10: Circuitos electricos: analogía

## Slide 11: Breadboard: prototipar sin soldar

## Slide 12: Nuestro primer circuito: Blink_LED_Externo
Hace parpadear un LED externo
Necesitamos una resistencia para que el LED no se queme

## Slide 13: Button_LED_Externo
Conectamos un botón
Leemos y guardamos el estado del botón, luego lo usamos para encender el LED
Ejercicio: El LED se apaga cuando el boton está apretado, como lo arreglamos?

## Slide 14: Potenciometro_LED_Externo
Encontramos el diagrama del circuito dentro de la carpeta
Cambiamos el boton por un potenciometro
Entradas (A0-A5) y salidas (3, 5, 9, 10, 11) analogicas
Ejercicios:
  analogRead() lee valores entre 0 y 1023. analogWrite() solo puede escribir valores entre 0 y 255 (para el brillo del LED). Cómo lo arreglamos?
  Cómo hacemos que el LED cambie de comportamiento según el valor del potenciómetro?
    Condiciones: la funcion if()

## Slide 15: Comunicarnos con el ordenador
Potenciometro_LED_Externo_Serial
Es el mismo circuito, pero hemos añadido codigo de debugging
La Serial nos permite mandar info al ordenador!
  Así podemos ver que está haciendo nuestro programa.

## Slide 16: Nuestro primer sensor: Sensor_Proximidad
Enciende el LED cuando hay algo cerca (-50cm)
Abrid el Serial Monitor para ver la distancia hasta el objeto mas cercano
Ejercicio:
  Como detectar objetos mas lejanos? (e.g. 1 metro)

## Slide 17: Microfono_LED_Externo
Un problema que tienen los microfonos es que no tenemos un volumen de referencia. El volumen del silencio varia segun donde esté colocado el micrófono. Con lo cual aprovechamos del potenciómetro para establecer un volumen de referencia (baseline).
Mapeamos el valor del brillo entre ese volumen de referencia y el volumen maximo percibido.